АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог,

расположенных на территории муниципального образования  Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области

п.Марксовский                                                                                         «14 »   июня   2019 г.

Постоянно действующая комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории МО Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области , утвержденная постановлением главы администрации МО  Марксовский сельсовет от 28.05.2018 г. № 32-п, в составе:

председателя комиссии:  Попова С.М.

зам. председателя комиссии: Галкова Ю.В.

членов комиссии: Бисинова И.А.,  Леншина Ю.М.

секретаря комиссии: Гречениной  Н.Г.

Рассмотрев представленную документацию: 1. Проектная документация по организации дорожного движения в МО «Марксовский сельсовет».

2. Свидетельство о регистрации права сооружения.

3. Кадастровый паспорт сооружения.

4. Свидетельство о регистрации права земельного участка.

5.  Кадастровый паспорт земельного участка

и проведя визуальное обследование объекта: дороги
по адресу: Оренбургская область, Александровский район, п.Марксовский, ул. Шоссейная.

год ввода в эксплуатацию 1978 г.,

дата последнего ремонта, реконструкции: 2011 г., протяженность: 238 метров ,

Комиссия установила следующее:

1) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги (технический уровень автомобильной дороги): технический уровень автомобильной дороги общего пользования соответствует нормативным требованиям .

ширина проезжей части и асфальтного полотна   8 м.;

наличие элементов водоотвода:  имеется  1 (водопропускная) труба диаметром     100 см.

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения:  имеется уличное освещение, имеются дорожные знаки.

2) параметры и характеристики автомобильной дороги, определяющие степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (эксплуатационное состояние автомобильной дороги):  эксплуатационное состояние автомобильной дороги  общего пользования соответствует нормативным требованиям.

объем и вид повреждений проезжей части, асфальтного покрытия и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения: Имеются небольшие выбоины    от 10 до 15 см .

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния объекта:

Автомобильная дорога общего пользования, расположенная по ул. Шоссейная,  п. Марксовский,   находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются небольшие выбоины   от 10 до 15 см. Отсутствуют дорожные знаки.

2. Предложения по устранению недостатков, сроки их проведения:

Предложено произвести отсыпку выбоин по ул.Шоссейная, п.Марксовский, установить дорожные знаки.  Срок проведения работ июль-октябрь 2019 года.

Председатель комиссии Попов С.М.

/__________________________/

(подпись)